# STILMAT Imperator – Lux četka - otvoreni

Opis za tender

| Opis modela: | Fleksibilni I rolajuci aluminijumski otirac. Svaki otirac je napravljen po zahtevu kupca, kako bi idealno odgovarao svakoj visini/dubini I zeljenoj dimenziji. Pogodan za prelazenje kolicima. Moguca je izrada bilo kog oblika na zahtev. |
| --- | --- |
| Idealan za: | Za skupljanje krupne prljavstine |
| Model: | IMPERATOR (lux cetka - otvoreni ) |
| Vrsta ispune: | Specijalni cistac ugradjen izmedju profila I lux cetkice, otporne pri razlicitim vremenskim uslovima |
| Boja: | Crna, siva |
| Verzija povezivanja profila | Otvoreni system |
| Šifra: | NPOB |
| Visina (mm) cca: | 24 |
| Pozicija na ulazu: | Spoljasnja |
| Zona čišćenja: I – II - III | I |
| Frekventnost ulaza: | Visoka |
| Automatska vrata | Moguća opcija 3 mm razmaka između profila za pokretna kružna vrata u skladu sa EN 16005 |
| Broj posetilaca: | Dnevno preko 2000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile |
| Debljina aluminijumskih profila (mm) | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Pocinkovana čelična sajla i gumeni distanceri |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otposrnost na klizanje: | R 13 po standardu DIN 51130 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |