# STILMAT EMPIRE – Lux četka/tkanina - zatvoreni

# Opis za tender

| Opis modela: | Zatvoren za posebno zahtevne i prometne objekte. Svaki otirač je napravljen po zahtevu kupca, kako bi idealno odgovarao svakoj visini/dubini i željenoj dimenziji. Pogodan za prelaženje kolicima. Moguća je izrada bilo kog oblika na zahtev. |
| --- | --- |
| Model: | EMPIRE (lux četka/tkanina- zatvoreni) |
| Idealan za: | Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Lux četkice i superupijajući, visokokvlitetni tekstil, 100% Polyester. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja: | Crna, siva, braon… |
| Verzija povezivanja profila | Zatvoreni sistem |
| Šifra: | TCBC |
| Visina (mm) cca: | 24 |
| Pozicija na ulazu: | Natkrivena spoljna i prolazi |
| Zona čišćenja: I – II - III | II |
| Frekventnost ulaza: | Normalna/Visoka |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 2000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm) | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Jaka PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 0mm |
| Otpornost na klizanje: | R 11 po standardu 51130 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |